ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ

ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

(для всех групп и категорий)

1. Ремни безопасности

Автомобили должны быть оборудованы для всех членов экипажа как минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления. Ремни должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.

2. Главный выключатель электрооборудования

2.1. Рекомендуется оборудовать автомобиль главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Выключатель должен работать без искрообразования и быть доступен для любого из членов экипажа, находящегося на своём месте и пристёгнутого ремнями безопасности.

2.2. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, независимо от его типа (бензиновый или дизельный).

3. Аккумулятор

3.1. Аккумулятор сверху (а также его клеммы – при боковом выводе) должен быть закрыт сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой.

3.2. Если оригинальное расположение аккумулятора изменено, должны соблюдаться следующие условия:

- аккумулятор не должен располагаться в отсеке для экипажа (т.е. может быть расположен только запередними сиденьями);

- аккумулятор должен располагаться на поддоне с закраинами, охватывающими его с боков;

- аккумулятор должен крепиться жестко на кузове / раме автомобиля,

- сверху аккумулятор и его крепление (ленты), для предотвращения утечки электролита при любом положении автомобиля, должны быть закрыты сплошным пластмассовым или резиновым кожухом;

- крепление каждого из перечисленных элементов (поддон, аккумулятор, кожух) должны быть независимыми, т.е. разрушение одного из них не должно ослаблять остальные.

4. Буксировочные проушины

4.1. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепиться к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30мм.

4.2. Разрешена установка автомобильных буксировочных приспособлений типа “крюк” заводского изготовления.

5. Крыша

5.1. Наличие крыши является обязательным для всех групп и категорий.

5.2. При отсутствии крыши, автомобиль должен быть оборудован каркасом безопасности.

6. Огнетушитель

6.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.

6.2. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается.

6.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно различимы) масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона и дата выпуска (перезарядки).

7. Медицинская аптечка

Медицинская аптечка. Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легко доступном месте, и иметь водонепроницаемую упаковку.

8. Средства связи

Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи, рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по согласованию с Организаторами соревнований), а экипажу при себе иметь сотовые или спутниковые телефоны.

9. Защита лебёдок

9.1. При установке лебёдки внутри кузова автомобиля, все вращающиеся детали должны быть закрыты кожухом. Трос может проходить через салон автомобиля только внутри непрерывной металлической трубы.

9.2. При применении стальных тросов обязательно использование гасителя, надетого на трос. Гаситель должен представлять из себя, как минимум отрезок резинового шланга длинной не менее 500мм и массой не менее 1,5кг.

КАТЕГОРИИ

Все автомобили в рамках настоящих Технических требований делятся на 3 группы, в зависимости от массы и размера:

Группа 1 (ГР-1):  	Suzuki Eskudo/Vitara, Suzuki Jimni, Suzuki Samurai, Daihatsu Rocky, Toyota Blizzard,

ЛАДА Нива

Группа 2 (ГР-2):	Toyota Surf/4Runner, Toyota Prado 78/95, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 40,

Toyota Land Cruiser 70 (3 двери все, кроме HZJ73), Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Challenger, Mitsubishi Jeep, Isuzu Bighorn, Isuzu Vehicross, Nissan Safari (3 двери RD28T), Nissan Terrano, Land Rover, УАЗ

Группа 3 (ГР-3):	Toyota Land Cruiser 60/70(5 дверей и HJZ73)/80/100/105, Nissan Safari

(5 дверей все и 3 двери TD42)

КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ»

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве

не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.3. Допуск к официальным соревнованиям автомобилей, не в полной мере отвечающих настоящим требованиям, находится исключительно в компетенции Совета «Ассоциации внедорожных клубов Сахалина» (АВКС). Письменный запрос с описанием отличий должен быть направлен в адрес Совета не позже чем за 2 недели до начала соревнования, в котором планируется участие данного автомобиля.

2.   ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2.1. Все технические изменения и переделки, не оговоренные в настоящих Технических требованиях, РАЗРЕШАЮТСЯ.

2.2. Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный регистрационный номер, действующий талон технического осмотра или отметку о пройденном техническом осмотре).

3.   УСИЛЕНИЕ

Если иное не оговорено конкретным пунктом данных Технических требований, разрешается усиление любой детали автомобиля.

4.   ДВИГАТЕЛЬ

Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

4.1. Воздушный фильтр.

Разрешается делать отверстие в панелях кузова / моторного отсека, за исключением моторного щита, максимальным диаметром 150мм (площадью не более 177см2), для обеспечения воздухом двигателя, и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркель). Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен (или проходить через) отсек экипажа.

4.2. Система питания.

4.2.1. Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.

4.2.2. Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим, независимо от того, будет ли он оригинальным или нет.

4.3. Система зажигания.

4.3.1. Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторногоотсека.

4.3.2. Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

4.3.3. Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.

4.4. Система охлаждения, система вентиляции и обогрева салона.

4.4.1. При сохранении расположения (Например: в моторном отсеке), радиатор и его крепления (кронштейны, их расположение, форма, размер, и количество) свободные, также как и магистрали, связывающие его с двигателем. Разрешена установка экрана перед радиатором.

4.4.2. Термостат свободный (т.е может быть изменён, заменён, добавлен или удалён).

4.4.3. Размеры, материал и количество крыльчаток водяных помп - свободные. Разрешено устанавливать дополнительные циркуляционные насосы.

4.4.4. Крышка радиатора может быть заблокирована.

4.4.5. Расширительный бачок может быть изменен, но не удалён; или если он не предусмотрен изначально, то может быть добавлен.

4.4.6. Радиаторы обогревателя(лей) салона могут быть изменены или замены, однако должны оставаться в габаритах, предусмотренных заводом-изготовителем.

4.4.7. Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Разрешено устанавливать дополнительные вентиляторы.

4.4.8. Для системы вентиляции и обогрева салона запрещён забор воздуха из моторного отсека.

4.5. Система выпуска отработанных газов.

4.5.1. Разрешается использование любых систем выпуска отработанных газов,. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек экипажа.

4.5.2. Должна быть обеспечена защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы, с

которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.

5.   ТРАНСМИССИЯ

5.1. Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами внутреннего зацепления, серийно устанавливаемых на одну из модификаций данного автомобиля.

5.2. Разрешается применение блокируемых дифференциалов. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество нет.

6.   ПОДВЕСКА

6.1. Запрещается применение активной подвески (позволяющей водителю изменять дорожный просвет автомобиля в процессе движения) даже если автомобиль оснащается такой подвеской серийно.

6.2. Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову, раме или мостам с целью размещения комплектных колес увеличенного диаметра. Применяемые для этого проставки должны быть надежно закреплены (сварка, болты и т.п.). Разрешается изменение величины хода подвески.

Если производителем предусмотрено крепление моста над рессорами, то разрешается перенос моста под рессоры.

6.3. Упругие элементы.

6.3.1. Винтовые пружины:

Длина свободна, как и число витков, диаметра прутка, внешний диаметр, тип пружины (прогрессивный или нет), внешний диаметр и форма опор пружин.

6.3.2. Листовые рессоры:

Длина, ширина, толщина и вертикальное искривление - свободны. Число листов не ограничено.

6.3.3.  Торсионы:

Диаметр не ограничен.

6.4. Разрешен перенос ограничителей хода подвески.

6.5. Амортизаторы.

Разрешается устанавливать не более чем по одному амортизатору на одно колесо. Разрешается замена амортизаторов на другие без ограничений. Разрешается перенос штатных точек крепления амортизаторов. При изменении точек крепления штатных амортизаторов разрешается изменять, в том числе и вырезать отверстия, во внутренних панелях кузова.

7.   КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ

7.1. Диски должны быть заводского изготовления.

7.2. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

7.3. Разрешается применение любых пневматических шин (за исключением шин низкого давления), внешний диаметр которых при измерении не превышает:

ГР-1  – 29 дюймов (737 мм)

ГР-2  – 32 дюйма (813 мм)

ГР-3  – 34 дюйма (864 мм)

и ширина которых при измерении не превышает:

ГР-1  – 9.5 дюймов (241 мм)

ГР-2  – 11.5 дюймов (292 мм)

ГР-3  – 12.5 дюймов (318 мм)

Измерения проводятся при давлении в шине не менее 1.5 кг/см2. В случае, если фактическая высота и/или ширина шины при замере отличается от максимальной для данной группы на +/- 5 мм, то участнику предоставляется право самостоятельно выбрать Категорию для участия в Первенстве. Переход через 1 категорию при этом запрещен.  При этом, автомобиль участника должен соответствовать Техническим требованиям для выбранной Категории.

7.4. Применение колесных цепей запрещено.

8.   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

8.1. При установке дополнительного электрооборудования разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей. Электрические кабели и их кожухи (оплётка) свободные.

8.2. Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов/соединений.

8.3. Аккумулятор.

Марка и емкость аккумулятора(ов) не ограничивается. Максимальное количество аккумуляторов ограничивается двумя.

8.4. Генератор.

8.4.1 Марка и мощность генератора не ограничиваются, также как и его положение в моторном отсеке.

8.4.2. Регулятор напряжения не ограничивается. Его положение может быть изменено.

8.5. Светотехническое оборудование.

8.5.1. Оригинальные элементы светотехники могут быть заменены другими.

8.5.2. Основное светотехническое оборудование (фары, подфарники, указатели поворотов (но не повторители), габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, освещение номерного знака) должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

8.5.3. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается.

9.   ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

9.1. Топливный бак.

9.1.1. Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков, а так же изменение их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

9.1.2. Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля.

9.1.3. Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу кузова автомобиля.

9.1.4. Наливные горловины и их крышки не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

9.2. Топливопроводы.

9.2.1. Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

9.2.2. Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

10.   РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Разрешается замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.

10.2. Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.

10.3. Разрешается установка демпфера рулевого управления.

11.   КУЗОВ И РАМА

11.1. Внешний вид:

11.1.1. Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

11.1.2. Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса.

11.1.3. В случае применения на автомобиле мягкого тента, разрешается снимать его или его боковины. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

11.1.4. Разрешаются необходимые изменения в панелях кузова (решетка радиатора, бампер и т.д) для установки лебёдки.

11.1.5. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

11.1.6. Разрешены необходимые изменения (резка или деформация) крыльев для установки колес большего диаметра.

11.1.7. Разрешено восстановление ранее обрезанных деталей сваркой, клёпкой и д.р.

11.1.8. Разрешены изменения материала и формы решетки радиатора.

11.1.9. Окна, расположенные позади дверей водителя и переднего пассажира, могут быть заменены панелями, изготовленными из:

- стали, толщиной не менее 0,8мм;

- алюминия, толщиной не менее 1,5мм;

- не колющегося пластика (поликарбоната), толщиной не менее 3мм.

Несколько стекол, заполняющих один проем, могут быть заменены одной панелью. Крепление панелей не ограничивается.

11.2. Защита кузова.

11.2.1. Разрешается применение съемной защиты снизу кузова,.

11.2.2. Разрешается применение "антикенгуриной" предохранительной решетки. Она не должна нести никаких других функций, кроме защиты фронтальной поверхности автомобиля и установки дополнительных фар или лебедки. Эта решетка должна крепиться на бампере.

11.2.3. Разрешается установка съёмной боковой защиты - “порогов”.

11.2.4. Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций, кроме защиты.

11.3. Бампер и внешние дополнительные защитные устройства

Наличие переднего бампера обязательно. Ограничений на другие защитные устройства нет. Однако их установка должна быть травмобезопасной (т.е. без острых углов, кромок и т.д.).

11.4. Домкрат

11.4.1. Домкрат должен быть надёжно закреплён в автомобиле (рекомендуется применение металлических креплений).

11.4.2. Разрешается усиление мест установки домкрата и/или изменение их расположения. Однако их установка должна быть травмобезопасной (т.е. без острых углов, кромок и т.д.). Неиспользуемые кронштейны могут быть удалены.

11.5. Сидения

11.5.1. Разрешается заменять передние сиденья, на любые другие (автомобильные). Сиденья должны быть надежно закреплены.

11.5.2. Разрешается демонтировать все сиденья, кроме водительского и переднего пассажирского, а так же их кронштейны.

11.6. Интерьер

11.6.1. Для крепления дополнительного оборудования разрешается сверление элементов интерьера и/или внутренних элементов кузова.

11.6.2. Ковры и звукоизоляционное покрытие могут быть удалены.

11.6.3. Разрешается изменять или снимать подлокотники дверей и ручки над дверями.

11.6.4. Разрешается снимать декоративные накладки порогов.

11.6.5. Разрешается изменять, но не удалять, внутреннюю обивку дверей и салона.

11.6.9. Разрешается изменять или заменять комбинацию приборов.

11.6.10. Разрешается применение любых дополнительных контрольно-измерительных и навигационных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.

11.6.11. Все органы управления, по месту их расположения и схеме работы должны соответствовать оригинальному автомобилю. Разрешается их модификация для повышения удобства управления (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.д.).

11.6.12. Разрешается дополнительно устанавливать такое оборудование комфорта, как отопление, вентиляцию, дополнительное освещение, радио и т.д.

11.6.13. Разрешаются дополнительные отделения к вещевому ящику и карманам на дверях.

11.6.14. Разрешается замена электростеклоподъемников на ручные и наоборот с минимально необходимыми изменениями панели двери.

12.   ЛЕБЕДКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12.1.В тексте данных требования под «лебедкой» подразумевается устройство, состоящее из следующих элементов (не более чем одного из каждой категории):

- силовой привод (в том числе электрический двигатель)

- редуктор

- барабан

- корпус или рама

- тормозной механизм

- трос

12.2. Разрешается установка не более чем одной лебедки с силовым электрическим, механическим или гидравлическим приводом.

12.3. Разрешается наличие не более одного установочного места под лебедку, расположенного в передней части автомобиля.

12.4. Запрещается установка на автомобиль любых стационарных механизмов / приспособлений позволяющих винчеваться назад.

12.5. Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

12.6. Разрешается наличие на автомобиле не более 2-х жестких сендтраков, максимальным размером

1500Х500мм каждый.

КАТЕГОРИЯ «ПРОФИ»

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве

не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.3. Допуск к официальным соревнованиям автомобилей, не в полной мере отвечающих настоящим требованиям, находится исключительно в компетенции Совета «Ассоциации внедорожных клубов Сахалина» (АВКС). Письменный запрос с описанием отличий должен быть направлен в адрес Совета не позже чем за 2 недели до начала соревнования, в котором планируется участие данного автомобиля.

2.   ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2.1. Все технические изменения и переделки, не оговоренные в настоящих Технических требованиях, РАЗРЕШАЮТСЯ.

2.2 .Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный регистрационный номер, действующий талон технического осмотра или отметку о пройденном техническом осмотре).

3.   УСИЛЕНИЕ

Если иное не оговорено конкретным пунктом данных Технических требований, разрешается усиление любой детали автомобиля.

4.   ДВИГАТЕЛЬ

4.1. Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

4.2. Разрешается изменять расположение двигателя в моторном отсеке при сохранении его ориентации. Разрешается изменять/заменять кронштейны крепления двигателя.

4.3. Воздушный фильтр

Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке – свободны. Ни при каких обстоятельствах воздуховоды не могут быть выведены (или проходить через) отсек экипажа.

4.4. Система охлаждения, система вентиляции и обогрева салона.

4.4.1. При сохранении расположения (Например: в моторном отсеке), радиатор и его крепления (кронштейны, их расположение, форма, размер, и количество) свободные, также как и магистрали, связывающие его с двигателем. Разрешена установка экрана перед радиатором.

4.4.2. Термостат свободный (т.е может быть изменён, заменён, добавлен или удалён).

4.4.3. Размеры, материал и количество крыльчаток водяных помп - свободные. Разрешено устанавливать дополнительные циркуляционные насосы.

4.4.4. Крышка радиатора может быть заблокирована.

4.4.5. Расширительный бачок может быть изменен, но не удалён; или если он не предусмотрен изначально, то может быть добавлен.

4.4.6. Радиаторы обогревателя(лей) салона могут быть изменены или замены, однако должны оставаться в габаритах, предусмотренных заводом-изготовителем.

4.4.7. Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Разрешено устанавливать дополнительные вентиляторы.

4.4.8. Для системы вентиляции и обогрева салона запрещён забор воздуха из моторного отсека.

4.5. Система выпуска отработанных газов.

4.5.1. Разрешается использование любых систем выпуска отработанных газов,. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек экипажа.

4.5.2. Должна быть обеспечена защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы, с

которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.

5.   ТРАНСМИССИЯ

5.1. Коробка передач.

5.1.1. Разрешается применение любых коробок передач,.

5.1.2. Внутреннее устройство КПП не ограничивается при сохранении внешнего вида оригинального картера.

5.1.3. Разрешается изменять / заменять кронштейны крепления коробки передач.

5.2. Раздаточная коробка.

5.2. Разрешается применение любых раздаточных коробок.

5.2.1. Внутреннее устройство не ограничивается при сохранении внешнего вида оригинального картера.

5.2.2. Разрешается изменять / заменять кронштейны крепления раздаточной коробки.

5.3. Мосты.

5.3.1. Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами внутреннего зацепления, серийно устанавливаемых на одну из модификаций данного автомобиля.

5.3.2. Разрешается применение блокируемых дифференциалов. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество нет.

5.4. Валы, полуоси, карданные шарниры.

Свободные.

6.   ПОДВЕСКА

6.1. Запрещается применение активной подвески (позволяющей водителю изменять дорожный просвет автомобиля в процессе движения) даже если автомобиль оснащается такой подвеской серийно.

6.2. Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову, раме или мостам с целью размещения комплектных колес увеличенного диаметра. Применяемые для этого проставки должны быть надежно закреплены (сварка, болты и т.п.). Разрешается изменение величины хода подвески. Если производителем предусмотрено крепление моста над рессорами, то разрешается перенос моста под рессоры.

6.3. Упругие элементы.

6.3.1.Винтовые пружины.

Длина свободна, как и число витков, диаметра прутка, внешний диаметр, тип пружины (прогрессивный или нет), внешний диаметр и форма опор пружин.

6.3.2. Листовые пружины (рессоры).

6.3.2.1. Длина, ширина, толщина и вертикальное искривление - свободны. Число листов не ограничено.

6.3.2.2. Рессорные серьги свободные.

6.3.3. Торсионы.

Диаметр не ограничен.

6.4. Амортизаторы.

6.4.1. Разрешается устанавливать не более чем по два амортизатора на одно колесо. Разрешается замена амортизаторов на другие без ограничений. Разрешается перенос штатных точек крепления амортизаторов. При установке дополнительных амортизаторов или изменения точек крепления штатных амортизаторов разрешается изменять, в том числе и вырезать отверстия, во внутренних панелях кузова.

6.5. Мосты.

Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом, однако должна сохраняться возможность распознать и идентифицировать оригинальную деталь.

7.   РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Разрешается минимально необходимые изменения деталей рулевой трапеции при лифте кузова/подвески.

7.2. Противоугонное устройство может быть удалено.

7.3. Разрешается замена рулевого колеса.

7.4. Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.

7.5. Разрешается установка демпфера рулевого управления.

8.   КОЛЕСА (КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ

8.1. Диски должны быть заводского изготовления.

8.2. Разрешается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

8.3. Разрешается применение любых пневматических шин (за исключением шин низкого давления), внешний диаметр которых при измерении составляет ( свыше – по):

ГР-1  – 29 дюймов (737 мм) – 31 дюйм (787 мм)

ГР-2  – 32 дюйма (813 мм) – 35 дюймов (889 мм)

ГР-3  – 34 дюйма (864 мм) – 37 дюймов (940 мм)

и ширина которых при измерении составляет ( свыше – по):

ГР-1  – 9.5 дюймов (241 мм) – 11.5 дюймов (292 мм)

ГР-2  – 11.5 дюймов (292 мм) – 13.5 дюймов (343 мм)

ГР-3  – 12.5 дюймов (318 мм) – 14.5 дюймов (368 мм)

Измерения проводятся при давлении в шине не менее 1.5 кг/см2. В случае, если фактическая высота и/или ширина шины при замере отличается от максимальной для данной группы на +/- 5 мм, то участнику предоставляется право самостоятельно выбрать Категорию для участия в Первенстве. Переход через 1 категорию при этом запрещен.  При этом, автомобиль участника должен соответствовать Техническим требованиям для выбранной Категории.

8.4. Разрешено применение грязевых шин (mud terrain) и шин с протектором повышенной проходимости с минимальной остаточной высотой протектора не менее 5мм.

8.5. Крепление колес болтами может быть заменено креплением шпильками и гайками при условии, что количество точек крепления и диаметр деталей, имеющих резьбу, сохраняется.

8.6. Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд ни при каких условиях не может быть повреждён.

8.7. Разрешается применение систем изменения давления в шинах.

8.8. Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и д.р).

8.9. Применение колесных цепей запрещено.

9.   ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Разрешается изменение расположения тормозных магистралей и их дополнительная защита.

10.   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

10.1. Разрешается изменение штатной электропроводки, в том числе добавление элементов.

10.2. Электрические кабели свободные.

10.3. При изменении электропроводки все разъемы и соединения должны быть изолированы.

10.4. Аккумулятор.

10.4.1. Разрешается установка не более 4 аккумуляторов, подключённых к электросистеме автомобиля.

10.4.2. Тип, емкость любого аккумулятора, а также кабели для его подключения, не ограничиваются.

10.4.3. Расположение аккумулятора свободное, однако, если его оригинальное расположение изменено, то должны соблюдаться условия, описанные в п. 3 Статьи “Оборудование безопасности”.

10.5. Генератор.

10.5.1. Марка, мощность и расположение генератора в моторном отсеке не ограничиваются.

10.6. Светотехническое оборудование.

10.6.1. Оригинальные фары могут быть заменены другими, имеющими не обязательно такие же размеры и форму. Свобода предоставляется так же в отношении стекол фар, отражателей и ламп.

10.6.2. Расположение указателей поворотов, габаритных фонарей и стоп-сигналов может быть изменено.

10.6.3. Основное светотехническое оборудование (фары, подфарники, указатели поворотов (но не повторители), габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, освещение номерного знака) должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

10.6.4. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается.

11.   ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

11.1. Топливный бак.

11.1.1. Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков, а так же изменение их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

11.1.2. Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля.

11.1.3. Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу кузова автомобиля.

11.1.4. Наливные горловины и их крышки не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

11.2. Топливопроводы.

11.2.1. Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

11.2.2. Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

12.   КУЗОВ И РАМА

12.1. Разрешается устанавливать дополнительные крепления между шасси и кузовом.

12.2. Разрешается изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова).

12.3. Для установки лебедки разрешаются минимально-необходимые изменения и/или перенос передней и/или задней поперечин рамы, а также минимально-необходимые изменения в панелях кузова (фальшрадиаторной решётке, передней панели, задней двери (борту), полу багажника).

12.4. Разрешается удалять любые неиспользуемые кронштейны на кузове или раме.

12.5. Разрешается облегчение рамы методом сверления (прорубания) отверстий.

12.6. Внешний вид.

12.6.1. Разрешается изменять форму и материал фальшрадиаторной решётки.

12.6.2. Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

12.6.3. В случае применения на автомобиле мягкого тента, разрешается снимать его или его боковины. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований, однако масса автомобиля при этом должна соответствовать п.п. 5.1., 10.2.

12.7. Крылья и колесные арки.

Разрешаются необходимое изменение колесных арок для установки колес большего диаметра.

12.8. Защита кузова.

12.8.1. Разрешается устанавливать дополнительную защиту снизу кузова для обеспечения защиты следующих частей автомобиля: двигатель, радиатор, подвеска, коробка передач, раздаточная коробка, бак, трансмиссия, система выпуска отработанных газов.

12.8.2. Разрешается применение "антикенгуриной" предохранительной решетки. Она не должна нести никаких других функций, кроме защиты передней части автомобиля и установки дополнительных фар или лебедки. Эта решетка должна крепиться к бамперу или передней части рамы.

12.8.3. Разрешается установка боковой защиты - “порогов”.

12.8.4. Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций, кроме защиты.

12.9. Бамперы и внешние дополнительные защитные устройства.

Наличие переднего бампера обязательно. Ограничений на другие защитные устройства нет. Однако их установка должна быть травмобезопасной (т.е. без острых углов, кромок и т.д.).

12.10. Двери.

12.10.1. Разрешается изменять (вырезать) внутренние панели дверей, при условии, что наружная форма двери сохранена.

12.10.2. Если окна двери оборудованы механическим или электрическим стеклоподъёмником, то весь механизм должен быть отделён от экипажа защитной панелью (рекомендуется применение алюминия или негорючего пластика).

12.10.3. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований, однако масса автомобиля при этом должна соответствовать п.п. 5.1., 10.2.

12.11. Окна.

12.11.1. Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа “триплекс”.

12.11.2. Разрешается изменять, заменять или удалять стеклоподъемники передних дверей.

12.11.3. Разрешается заменять удалять стекло в передних дверях или заменять его прозрачным не колющимся пластиком, толщиной не менее 4 мм. При этом должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.

12.11.4. Окна, расположенные позади дверей водителя и переднего пассажира, могут быть заменены панелями, изготовленными:

- из стали, толщиной не менее 0,8мм;

- алюминия, толщиной не менее 1,5мм;

- не колющегося пластика, толщиной не менее 3мм.

12.11.5. Несколько стекол, заполняющих один проем, могут быть заменены одной панелью. Крепление панелей не ограничивается.

12.12. Пороги.

Разрешается обрезать пороги кузова.

12.13. Интерьер.

12.13.1. Для крепления дополнительного оборудования разрешается сверление элементов интерьера и / или внутренних элементов кузова.

12.13.2. Ковры и звукоизоляционное покрытие могут быть удалены.

12.13.3. Декоративная панель потолка может быть удалена.

12.13.4. Обивка дверей может быть заменена на изготовленную из материала, не поддерживающего горение. Рекомендуется применение композитных материалов или алюминия.

12.13.5. Разрешается изменять или снимать подлокотники дверей и ручки над дверями.

12.13.6. Разрешается снимать декоративные накладки порогов.

12.13.7. Приборная панель может быть изменена, но не удалена.

12.13.8. Комбинация приборов – свободная.

12.13.9. Разрешается применение любых дополнительных контрольно-измерительных и навигационных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.

12.13.10. Разрешается модификация всех органов управления для повышения удобства их использования (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.д.).

12.13.11. Любое оборудование, которое может представлять опасность, должно быть ограждено, изолировано и надёжно закреплено.

12.14. Сидения.

12.14.1. Разрешается демонтировать все сиденья, кроме водительского и переднего пассажирского.

12.14.2. Разрешается заменять передние сиденья, на любые другие - автомобильные. Сиденья должны быть надежно закреплены.

12.15. Запасное колесо.

12.15.1. Запасные колеса могут быть перенесены внутрь кузова, при условии, что они надежно закреплены.

12.15.2. При переносе запасного колеса внутрь кузова его внешний кронштейн может быть удалён.

12.16. Домкрат.

Домкрат и точки поддомкрачивания без ограничений.

13.   ЛЕБЕДКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13.1. В тексте данных требования под «лебедкой» подразумевается устройство, состоящее из следующих элементов (не более чем одного из каждой категории):

- силовой привод (в том числе электрический двигатель)

- редуктор

- барабан

- корпус или рама

- тормозной механизм

- трос

13.2. Разрешается оборудовать автомобиль, не более чем двумя лебедками с силовым приводом, тяговые параметры которых должны превышать минимум в 1,4 раза вес автомобиля. Разрешается использование лебёдок с механическим, гидравлическим или электрическим приводом.

13.3. Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы (шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

13.4. Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

13.5. Запрещены колесные самовытаскиватели и колесные цепи.

13.6. Разрешается наличие на автомобиле не более 2-х жестких сендтраков, максимальным размером

1500Х500 мм каждый.

КАТЕГОРИЯ «МОНСТРЫ»

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве

не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

1.3. Допуск к официальным соревнованиям автомобилей, не в полной мере отвечающих настоящим требованиям, находится исключительно в компетенции Совета «Ассоциации внедорожных клубов Сахалина» (АВКС). Письменный запрос с описанием отличий должен быть направлен в адрес Совета не позже чем за 2 недели до начала соревнования, в котором планируется участие данного автомобиля.

2.   ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2.1. Все технические изменения и переделки, не оговоренные в настоящих Технических требованиях, РАЗРЕШАЮТСЯ.

2.2 .Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный регистрационный номер, действующий талон технического осмотра или отметку о пройденном техническом осмотре).

3.   КОЛЕСА (КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ

3.1. Диски должны быть заводского изготовления.

3.2. Разрешается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

3.3. Разрешается применение любых пневматических шин (за исключением шин низкого давления), внешний диаметр которых при измерении превышает:

ГР-1  – 31 дюйм (787 мм)

ГР-2  – 35 дюймов (889 мм)

ГР-3  – 37 дюймов (940 мм)

и ширина которых при измерении превышает:

ГР-1  – 11.5 дюймов (292 мм)

ГР-2  – 13.5 дюймов (343 мм)

ГР-3  – 14.5 дюймов (368 мм)

Измерения проводятся при давлении в шине не менее 1.5 кг/см2. В случае, если фактическая высота и/или ширина шины при замере отличается от максимальной для данной группы на +/- 5 мм, то участнику предоставляется право самостоятельно выбрать Категорию для участия в Первенстве. Переход через 1 категорию при этом запрещен.  При этом, автомобиль участника должен соответствовать Техническим требованиям для выбранной Категории.

3.4. Разрешено применение грязевых шин (mud terrain) и шин с протектором повышенной проходимости с минимальной остаточной высотой протектора не менее 5мм.

3.5. Крепление колес болтами может быть заменено креплением шпильками и гайками при условии, что количество точек крепления и диаметр деталей, имеющих резьбу, сохраняется.

3.6. Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд ни при каких условиях не может быть повреждён.

3.7. Разрешается применение систем изменения давления в шинах.

3.8. Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и д.р).

3.9. Применение колесных цепей запрещено.

3.10. Применение гусеничного хода запрещено.

НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ.